# ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ
для разработки технических решений и коммерческих предложений на футеровку тепловых агрегатов 
волокнистыми огнеупорными материалами

Для разработки конструкторских, технологических и коммерческих предложений на футеровку тепловых агрегатов волокнистыми огнеупорными материалами и для проведения предварительного технико-экономического анализа заказчик должен представить в адрес фирмы «Волокнистые огнеупоры» следующую техническую документацию и исходные данные:

### НАЗВАНИЕ ОРГАНИЗАЦИИ, КОНТАКТНЫЕ ДАННЫЕ (ТЕЛЕФОН, ЭЛЕКТРОННАЯ ПОЧТА, ФАКС), ФИО И ДОЛЖНОСТЬ КОНТАКТНОГО ЛИЦА

### Чертежи теплового агрегата

Чертежи общих видов и существующей футеровки агрегата (или элементов его конструкции подлежащих футеровке), с поперечными и продольными разрезами. На чертежах должны быть указаны:

- габаритные размеры агрегата (или элемента конструкции);

- размеры рабочего пространства и окон загрузки-выгрузки;

- конструкция существующей футеровки (материалы и толщины слоев).

Примечания.

- Предоставление чертежной документации на оборудование обязательно.

- Для получения дополнительной информации о конструкции и техническом состоянии оборудования рекомендуется приложить фотографии печного агрегата: общий вид, элементы футеровки, основные узлы конструкции и прочее (по усмотрению заказчика).

### Техническая характеристика агрегата

Помимо данных о технической характеристике печи, размещенных на чертежной документации, необходимо заполнить Опросный лист (Приложение 1). 
Следует также отметить имевшие место изменения конструкции агрегата в процессе эксплуатации, не отраженные в представленной чертежной документации (п. 16).

## Г. 	Требования заказчика к материалам футеровки

## При необходимости заказчик должен предъявить и обосновать свои требования и пожелания к свойствам  огнеупорной футеровки, исходя из особенностей и специфики работы теплового агрегата (п. 17, Приложение 1).

## Приложение 1. Опросный лист

| № п\п | Наименование параметра | Характеристика или значение (заполняется заказчиком) |
| --- | --- | --- |
| 1. | Технологическое назначение теплового агрегата (нагрев под ковку, штамповку; нагрев для термической обработки; сушка изделий или материалов; плавление металлов и сплавов и проч.) |  |
| 2. | Тип печи: - по источнику тепла: топливная (газ, мазут) или электрическая - по конструкции: а) проходная печь (толкательная, конвейерная, туннельная) б) камерная печь (с выкатным подом, с внешней механизацией загрузки-выгрузки, шахтная и проч.) |  |
| 3. | Рабочая температура, (C |  |
| 4. | Точность поддержания температуры, ±(C |  |
| 5. | Тепловая мощность агрегата, кВт (ккал/ч) |  |
| 6. | Расход топлива, м3/ч (кг/ч) – для печей с отоплением |  |
| 7. | Наличие системы автоматического регулирования температуры: - количество тепловых зон - рабочая температура в каждой зоне, (С |  |
| 8. | Производительность агрегата (печи), кг/ч |  |
| 9. | Для газовых печей: - тип и количество горелок - давление воздуха и газа перед горелками, кПа (мм вод. ст; кг/см2) |  |
| 10. | Для электрических печей: - конструкция нагревательных элементов (зигзаг, спираль) - материал нагревателей (профиль, его размеры, марка сплава) - способ крепления нагревателей (на крючках, на полочках или другой) |  |
| 11. | Режим работы агрегата (непрерывный, понедельный, посменный) |  |
| 12. | Время разогрева до рабочей температуры, ч (для печей с прерывистым режимом работы) |  |

## Приложение 1. Опросный лист  (окончание)

| № п\п | Наименование параметра | Характеристика или значение (заполняется заказчиком) |
| --- | --- | --- |
| 13. | Годовой фонд рабочего времени, ч |  |
| 14. | Период работы агрегата между холодными ремонтами по замене футеровки (суток или смен) |  |
| 15. | Средняя продолжительность холодного ремонта футеровки (суток) |  |
| 16. | Изменения конструкции печи и футеровки, имевшие место в процессе эксплуатации агрегата и не отраженные в чертежной документации |  |
| 17. | Особые требования, предъявляемые к футеровке |  |
| 18. | Дополнительная информация об особенностях оборудования (по усмотрению заказчика) |  |

*ПРИЛОЖИТЬ К ТЗ КОМПЛЕКТ ЧЕРТЕЖЕЙ: 1) ОБЩИЙ ВИД С РАЗМЕРАМИ; 2) РАЗРЕЗ ПЕЧИ; 3) СПЕЦИФИКАЦИЮ.